## Slide 1: Tello SDK를 이용한 파이썬 코딩(1)
동의과학대학교
인공지능컴퓨터정보과
김 종 현 교수 jkim@dit.ac.kr

## Slide 2: DJITelloPy 모듈
API : https://djitellopy.readthedocs.io/en/latest/tello/
DJITelloPy 모듈 설치
  터미널
    pip install djitellopy
  파이참
    [setting]->[Project]->[Python Interpreter] -> + ‘djitellopy’

## Slide 3: 기본 동작 제어
takeoff/ land
  takeoff(), land()
move up/ down
  move_up(), move_down()
move left/ right
  move_left(), move_right()
rotate_cw_ccw
  rotate_clockwise(), rotate_counter_clockwise()
send_rc_control_async
  send_rc_control(self, left_right_velocity, forward_backward_velocity, up_down_velocity, yaw_velocity)

## Slide 4: 실습 01
takeoff -> 3회 up(40) -> down(40) 반복 -> landing

## Slide 5: 실습 02
takeoff -> fwd(40) -> fwd(40) -> fwd(40) -> cw(180)
-> fwd(40) -> fwd(40) -> fwd(40) -> land

## Slide 6: 드론 사진 촬영, 저장하기
import cv2 from djitellopy import Tello tello = Tello() tello.connect() tello.streamon() frame_read = tello.get_frame_read() tello.takeoff() cv2.imwrite("picture.png", frame_read.frame) tello.land()

## Slide 7: 드론 비디오 촬영, 전송
from djitellopy import tello import cv2 import time tello = tello.Tello() tello.connect() battery_level = tello.get_battery() print(f"Battery Life Percentage: {battery_level}") time.sleep(2) print("Turn Video Stream On") tello.streamon() # read a single image from the Tello video feed print("Read Tello Image") frame_read = tello.get_frame_read() print(type(frame_read)) time.sleep(2)
while True: # read a single image from the Tello video feed print("Read Tello Image") tello_video_image = frame_read.frame # use opencv to write image if tello_video_image is not None: cv2.imshow("TelloVideo", tello_video_image) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break tello.streamoff() cv2.destroyWindow('TelloVideo') cv2.destroyAllWindows()

## Slide 8: 드론 키보드 제어하기
manual-control-opencv
from djitellopy import Tello import cv2, math, time tello = Tello() tello.connect() tello.streamon() frame_read = tello.get_frame_read()
while True: img = frame_read.frame cv2.imshow("drone", img) key = cv2.waitKey(1) & 0xff if key == 27: # ESC break elif key == ord('t'): tello.takeoff() elif key == ord('w'): tello.move_forward(30) elif key == ord('s'): tello.move_back(30) elif key == ord('a'): tello.move_left(30) elif key == ord('d'): tello.move_right(30) elif key == ord('e'): tello.rotate_clockwise(30) elif key == ord('q'): tello.rotate_counter_clockwise(30) elif key == ord('r'): tello.move_up(30) elif key == ord('f'): tello.move_down(30) tello.land() cv2.destroyAllWindows()

## Slide 9: 실습 03
‘드론 키보드 제어하기’를 드론 카메라 대신, PC 웹캠을 사용하여 PC에서 비디오 스트림을 보여 주도록 만드시오
  cv2.VideoCapture(0)
  ret, frame = cap.read()
  cv2.imshow(“Video”:, frame)
  https://github.com/DIT-AI-Drone-Course/SOURCE/blob/main/take_picture_opencv.py